Załącznik nr 1

do ogłoszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie przeglądów technicznych kotła niskotemperaturowego Viessman SIMPLEX 225 kW z palnikiem olejowym Weishaupt WL-30Z-C zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

W zakresie przeglądu wykonywanego 1 raz w roku jest :

- Czyszczenia i regulacji palnika olejowego Watshaupt typ WL-30Z-C polegająca na:

  - wymianie dysz olejowych ;

  - wymianie wkładu filtracyjnego w filtrze olejowym;

  - czyszczeniu lub wymianie elektrod zapłonowych;

  - czyszczeniu głowicy palnika;

  - kontroli i regulacji ciśnienia na dyszach olejowych;

  - przeprowadzeniu kontroli spalania i regulacji palnika z wykonaniem analizy spalin;

  - sporządzeniem protokołu przeprowadzonych prac i przedstawienie zaleceń.

- Kontroli pracy i korekty ustawienia automatyki kotła zgodnie z zaleceniem Zamawiającego i producenta kotła polegającej na:

  - ocenie ogólnej kotła;

  - kontroli zabezpieczeń termicznych kotła;

  - kontroli zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego;

  - kontroli działania zaworów bezpieczeństwa;

  - kontroli pracy pomp;

  - kontroli zaworów będących wyposażeniem kotła;

  - sprawdzeniu działania urządzeń zabezpieczających przed brakiem wody w kotle;

regulacji sterownika kotła wraz z korektą nastaw temperatur;

Uwaga :  Okres serwisowania kotła Paromat –Simplex 225 kW jest w okresie  48  miesięcy.